Montering og afmontering af savklinge

Montering af savklinge:

- Åbn værktøjsåbneren.

- Mens denne tilstand opretholdes, sættes klingen så langt ind i klingeholderen, at de to fremspring ikke kan ses.

- Sæt værktøjsåbneren tilbage i dens oprindelige stilling.

- Efter montering af savklingen skal det altid kontrolleres, at savklingen sidder sikkert fast, hvilket gøres ved, at man forsøger at trække klingen ud.

- Åbn ikke værktøjsholderen for meget, da det kan medføre beskadigelse af maskinen.

Afmontering af savklinge:

- Åbn værktøjsåbneren og fjern klingen.

- Når De fjerner savklingen, skal De være  forsigtig, så De ikke skærer fingrene på toppen af klingen eller på spåner fra emnet.

BEMÆRK:

Smør styrevalsen med mellemrum.

Når unbrakonøglen ikke er i brug, opbevares den i holderen i den bagerste del af sålen.

Afbryderkontakt

ADVARSEL:

Før maskinen sættes til netstikket, skal De altid kontrollere, at afbryderkontakten fungerer korrekt og returnerer til “OFF” positionen, når den slippes.

Tryk på afbryderkontakten for at starte maskinen. Slip afbryderkontakten for at stoppe maskinen. Ved vedvarende arbejde trykkes på afbryderkontakten, hvorefter låseknappen trykkes ind. For at stoppe maskinen fra denne låste indstilling trykkes afbryderkontakten helt i bund, hvorefter den slippes.

Hastighedsvælger

Maskinhastigheden kan justeres til mellem 800 og 2800 slag per minut ved at der drejes på hastigheds-

vælgeren. Der opnås højere hastighed, når knappen drejes i retning mod 5. Lavere hastighed opnås ved at dreje den i retning af 1. Se tabellen herunder for at finde den korrekt hastighed til det emne, der skal saves. Den passende hastighed kan dog svinge alt efter emnets type eller tykkelse. Generelt vil højere

hastighed gøre det muligt at save emner hurtigere, men savklingens levetid vil bliver kortere.

AVARSEL:

Hastighedsvælgeren kan kun drejes så langt som til 5 og tilbage til 1. Tving den ikke forbi 5 eller 1, da funktionen ellers kan gå i stykker.

For 4340CT, 4340FCT

Maskiner forsynet med elektronisk funktion er nemme at anvende, takket være følgende  egenskaber:

Konstant hastighedskontrol

Elektronisk hastighedskontrol for at opnå konstant

hastighed. Gør det muligt at opnå en bedre finish, da

rotationshastigheden holdes konstant, selv i  belastet tilstand.

Blød opstart

Sikker og blød start, da startchok forebygges.

Tænding af lamperne (Kun for 4340FCT)

FORSIGTIG:

Se ikke direkte på lyskilden.

Lampen tændes ved at man trykker på afbryderen. Slip afbryderen for at slukke.

BEMÆRK:

Anvend en tør klud til at tørre smuds af lampens linse.

Undgå at ridse lampens linse, da det vil gøre belysningen svagere.

Valg af savemåde

Denne maskine kan save med penduludsving eller en lineær  bevægelse (op og ned). Savemåden med penduludsving støder klingen fremad samtidig med slaget og forøger  savehastigheden betydeligt.

For at skifte savemåde drejes savemådevælgeren blot hen på positionen for den ønskede savemåde.

Betjening.

| Position | Klingebevægelse | Anvendelse |
| --- | --- | --- |
| 0 | Liniær | Savning i alm. stål, rustfrit stål |
|  |  | og plstic. Rent snit i træ og krydsfiner. |
| I | Med lille penduludsving | Savning i alm. Stål, aluminium og hårdt træ. |
| II | Med medium penduludsving | Savning i træ og krydsfiner. |
|  |  | Hurtigsavning i aluminium og alm. stål. |
| III | Med kraftig penduludsving | Hurtigsavning i træ og krydsfiner. |

Afbryderkontakt

ADVARSEL:

Kontrollér altid, at der er slukket på maskinen, før netstikket sættes i en stikkontakt.

Start maskinen ved skyde afbryderarmen til “ I ” positionen.

Sluk maskinen ved at skubbe afbryderarmen til “O”

positionen.

Hastighedsvælger (kun for 4341CT og 4341FCT)

Maskinhastigheden kan justeres til mellem 800 og

2800 slag per minut ved at der drejes på hastigheds-vælgeren. Der opnås højere hastighed, når knappen drejes i retning mod 5; lavere hastighed opnås ved at dreje den i retningaf 1.

Generelt vil højere hastighed gøre det muligt at save emner hurtigere, men savklingens levetid vil bliver kortere.

ADVARSEL:

Hastighedsvælgeren kan kun drejes så langt som til 5 og tilbage til 1. Tving den ikke forbi 5 eller 1, da hastighedsvælgerfunktionen ellers kan gå i stykker.

Kun for 4341CT, 4341FCT

Maskiner forsynet med elektronisk funktion er nem-me at anvende, takket være følgende egenskaber:

Konstant hastighedskontrol

Elektronisk hastighedskontrol for at opnå konstant

hastighed. Gør det muligt at opnå en bedre finish, da

rotationshastigheden holdes konstant, selv i belas-tet tilstand.

Blød opstart

Sikker og blød start, startchok forebygges.

Tænding af lamperne (kun for 4341FCT)

FORSIGTIG:

Se ikke direkte på lyskilden.

Lampen tændes ved at man trykker på afbryderen. Slip afbryderen for at slukke.

BEMÆRK:

Anvend en tør klud til at tørre smuds af lampens linse.

Undgå at ridse lampens linse, da det vil gøre belysningen svagere.

Betjening.

ADVARSEL:

Hold altid maskinens sål plant med emnet. Hvis sålen ikke ligger plant med emnet, er der stor risiko for at klingen brækker, hvilket kan medfører alvorlig tilskadekomst.

Tænd for maskinen og vent til klingen er kommet op på fuld hastighed. Lad derefter sålen hvile plant mod emnet og før maskinen forsigtigt fremad langs den opmærkede snitlinie. Flyt maskinen meget lang-somt, når der saves buer.

Tal på hastighedsvælgeren

Træ 4 – 5

Smedestål 3 – 5

Rustfrit stål 3 – 4

Aluminium 3 – 5

Plastic 1 – 4

Betjening

ADVARSEL:

Hold altid maskinens sål plant med emnet. Hvis sålen ikke ligger plant med emnet, er der stor risiko for at klingen brækker, hvilket kan medfører alvorlig tilskadekomst.

Tænd for maskinen og vent til klingen er kommet op på fuld hastighed. Lad derefter sålen hvile plant mod emnet og før maskinen forsigtigt fremad langs den opmærkede snitlinie.

Flyt maskinen meget langsomt, når der saves buer.