# Brugsvejledning

S 1300

S 1300A

S 2800

S 4200

DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED

S 1300 - S 1300A – S 2800 – S 4200

LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED.

DENNE MANUAL ER IKKE EN REPARATIONSHÅNDBOG, OG MÅ HELLER IKKE ANVENDES SOM EN SÅDAN.

1.  SIKKERHEDSINSTRUKTION

1.1  EL

- Kun autoriserede personer må udføre reparation på de elektriske dele.

- Kontroler altid at stikket er trukket ud af kontakten før arbejdet med de elektriske dele påbegyndes.

- For driften af de elektriske dele gælder naturligvis også de lokale el sikkerhedsforeskrifter.

1.2   Tilbehør dele

- Efter brug bør slanger og andre løse dele ryddes af vejen, for at forhindre faldulykker

1.3   Farligt støv

- Ved håndtering af opsugede materialer og/eller udskiftning af filtre skal der andvendes åndedretsværn,

beskyttelsesbriller og handsker.

- Kontroler også de lokale miljø- og sundhedsforeskrifter

1.4    Sugeskader

- Sugeåbningen må aldrig placeres direkte på huden, da det høje vakuum kan forårsage sprængninger af blodkar.

En undtagelse er brug af hånden ved filterrensning. Hold dog kun hånden for i kort tid.

1.5    Lyd

- Vær opmærksom på at mundstykker og sugeåbninger kan afgive høje lyde.

- Kontroler de lokale forskrifter for lydmiljø.

2.  MASKINFUNKTION

Funktionsbeskrivelse

Med dreje-kontakten startes motoren (på S28000 og S 4200 startes motorene med nogle få sekunders mellemrum). Støv og luft suges med stor hastighed ind i beholderen gennem slangen og cyklon indsugningen. I beholderen   falder luft-hastigheden hvorved størrer partikler udskilles og falder tilbudns, dels ved hjælp af centrifugalkraften og dels ved egenvægt. Luft og lette rest partikler forsøger derefter at passere gennem finfiltret. Det tilbageholder dog 99.9% (BIA-C) (DIN 24184) af støvet. Kræves der yderligere rensning af luften findes der mikrofilter, der udskiller 99.97% .

Beholderen er udstyret med filterrensning efter principet tilbageførsel af luft gennem filtret .

Det støv som har samlet sig i beholderen, bliver der indtil støvsugeren slukkes. Når dette sker, falder støv og andet affald gennem udtømningsklappen og ned i plast opsamlingsposen.

S1300A er foruden ovenstående, også udstyret med en stikkontakt med start/stop-automatik. Her kan der tilsluttes el værktøj af følgende størrelse – 10A sikring = max  1.000W, 13A sikring = max 1.690W, 16A sikring = max. 2.380W. Når elværktøjet startes, starter støvsugeren med en lille forsinkelse. Efter elværktøjet er slukket fortsætter støvsugeren i yderligere 10 sekunder, for at sikre at alt støv er suget ind i støvsugeren.

- PERIODISK EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE

A.  Filterrensning         I forbindelse med at en arbejdsopgave afsluttes eller når støvsugeren taber sugeevne, er det et godt tidspunkt at rense filtret.

Fremgangsmåde	Tildæk indsugningen og lad maskinen opbygge et vakuum i nogle sekunder, giv håndtaget på toppen af beholderen et hurtigt tryk og slip den langsomt igen. Gentag dette 5-10 gange. Skulle sugeefekten stadig være nedsat, er det nødvendigt at vaske filtret, hvis det er en vaskbar type eller at  skifte til et nyt filter. Et vasket filter skal være 100% tørt inden det anvendes igen.

B.  Udskift finfilter	Åbn låseclips der holder beholder og beholdertop sammen, hvorefter toppen løftes mod kørestels-håndtaget. Løft filterpakken ud og placer den forsiktigt i en pose (OBS! vær forsigtig da støvet kan være sundhedsfarligt). Skrue vingemøtrikken i bunden af  og fjern filterpladen. Monter et nyt eller et rengjort filter og vær omhyggelig med at det sidder rigtigt på filterpladen hvorefter  vingemøtrikken skrues på.  Sæt igen filteret som det sad ved start af rengøring/udskiftning.  Anvend ikke værktøj ved håndtering af filtret, da det kan beskadige det.

- Udskift

mikrofilter	Skrue vingmøtrikkerne til filterbeholderens låg af, løft derefter forsigtigt mikrofilterpatronen ud og placer den forsigtigt i en pose (OBS! vær forsigtig da støvet kan være sundhedsfarligt). Indsæt en ny filterpatron og kontroler den er placeret korrekt i centrum. Vingemøtrikkerne skrues på igen. Anvend ikke værktøj ved udskiftningen da dette kan beskadige pakningen.

4.  FEJLSØGNING

S1300, S1300A, S2800 og S4200 er konstrueret og fremstillet til brug i krævende miljøer og opgaver. Brugeren skal være opmærksom på at maskinen indeholder komponenter,  der bør beskyttes mod slag og stød.  Filtre, pakninger og tilslutninger er tilpasset og udviklet til at sikre  brugeren et godt arbejdsmiljø. Det er derfor meget vigtigt at brugerne og servicepersonale behandler maskinen med omtanke så støvsugeren kan fungere fejlfrit.

Hjælp dig selv med at undersøge hvordan du selv kan rette nogle fejl:

| Problem | Fejl muligheder | Løsning |
| --- | --- | --- |
| Motor starter ikke | Fejl i strømforsyning | Kontroller kontakter, ledninger m.v. |
|  | Fejl i støvsuger kabel | Kontroller netkabel for synlige fejl |
|  | Fejl i støvsuger | Indlever til rep. hos forhandler eller service værksted |
| Motoren kører - men intet sug | Slangen tilstoppet | Rens slangen |
|  | Slangen ødelagt | Skift slange |
| Motoren kører - men for lidt sug | Slange el. koblinger defekte | Skift slange og eller kobling |
|  | Slangen er for lang eller tynd | Brugt max 5 m og min. Ø38 mm slange |
|  | Slangen er delvist fyldt op | Rens slange og brug Ø38 i stedet for Ø50mm |
|  | Mundstykker el. rør stoppet | Rens rør og mundstykker |
|  | Manglende pakninger | Gennemgå støvsugeren og isæt mlg. pakninger |
|  | Filtre er stoppede | Rens eller udskift filtre |
|  | Beholder er tilstoppet | Adskil støvsugeren og fortag rensning |
|  | S2800 - 1 motorer defekt | Indlever til rep. hos forhandler eller service værksted |
|  | PVL 4200 - 1 el. 2 motorer defekte | Indlever til rep. hos forhandler eller service værksted |
| Støvsugeren udsender støv | Filtre er beskadigede | Rens støvsuger og isæt nye filtre |
|  | Filtre er ikke korrekt monteret | Rens støvsuger og sæt filtre rigtigt i |
| Usædvanlige lyde fra støvsuger | Flere årsager mulige | Indlever til rep. hos forhandler eller service værksted |

## TEKNISKE DATA

S1300 - S1300A - S2800 - S4200

TEKNISKE DATA                 S1300 (A)                    S2800               	S4200

SPÆNDING	230 VAC, 1-fase		230 VAC, 1-fase   	230 VAC, 1-fase

EFFEKT	1.300W	2.600W (2 X 1.300W)	3600W (3 X 1.200W)

(max. 1.400W)	(max. 2.800W)	(max. 4.200W)

MAX LUFTMÆNGDE	225 m3/h 		400 m3/h   	625 m3/h

MAX VAKUUM	27 kPa	27 kPa  	27 kPa

SLANGELÆNGDE 	5m x ( 38mm	5m x ( 50mm 	5m x ( 50mm

Alternativ		2 x  5m x ( 38mm	2 x  5m x ( 38mm

DIMENSION – INDLØB	1 x ( 50mm	2 x ( 50mm  	2 x ( 50mm

FINFILTER     	BIA C = >99,9%	BIA C = >99,9%	BIA C = >99,9%

Vaskbart, polypropylene	vaskbart, polypropylene	vaskbart, polypropylene

17.000 cm2	21.000 cm2                       42.000 cm2

LYDTRYKNIVEAU	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)

(målt i 1,0 meter afstand)

MIKROFILTER  	(99.97% 	(99.97% - 2stk	(99.97% - 3stk

6.000 cm2	12.000 cm2	18.000 cm2

OPSAMLINGSSÆK	25 liter	40 liter	40 liter

100 my kvalitet

PRODUKT/PRODUCT:  S 1300 & S 1300A

# VARENUMMER/PARTNUMBER:           S1300       (1111044)

# S1300A    (1111047)

# TEGNING/DRAWING:  2002143

Pos.nr.Beskrivelse                                	    Varenr.

Item    Description                                                               Part no.

1	A770		Tætning/Sealing	1351196

2	FPL1300       Filterplade/Filter plate	1338068

3	334		BIA-C Filter/C-filter	1337032

4	316		Rem/Belt	               	1371001

5	P1306		Poseholder/Anti-skid	1351162

6	1300		Plastikpose/Plastic bag	1376005

7	EPO60         Forhjul/Caster	                  1343017

8	14014		Rense enhed/Cleaning unit	1338049

9	13013		Låg/Cover		1350123

10	A3713		Spænde/Clamp		1341004

11	A51		Slange/Hose 		1332014

12	131428		Filterlåg/Filter cap	1350124

13	2002084	Pakning/Sealing	1351195

14	130110		Motorhoved/Motor cover	1350122

15	332(extra)	Mikrofilter/Micro filter	1337021

16	MKM7799	Motor/Motor-jordret/earthed	1352031

17	EPO250	Hjul/Wheel		1343018

18	KC004		Håndrør/Handle	6324012

19	PA37C/5	Slange komplet/Hose	1225062

20	A37B		Tilbehørs sl.studs/Hose end	1335006

21	A37		Slange/Hose		1332009

22	A37C		Beholder sl. studs/Hose adaptor	1335007

23	GRD370	Gulvmundstykke/Floor nozzle	1326054

24	AG35A	Gummilæber/Rubber blades	1340001

PR1211	Kontakt/Switch		1362135

13AUT		Automatik/Relais Board	1362167

Netkabel/Cable

Stikkontakt/socket

PRODUKT/PRODUCT:  S 2800

VARENUMMER/PARTNUMBER:              S2800 (1111045)

# TEGNING/DRAWING:  2002144

Pos.nr.Beskrivelse                                	  Varenr.

Item    Description                                                             Part no.

1	A1100		Tætning/Sealing	1351197

2	FPL2800	Filterplade/Filter plate	1338053

3	BP2800	Prop/Plug		1340032

4	333		BIA-C Filter/C-filter	1337022

5	316		Rem/Belt		1371001

6	P2806		Poseholder/Anti-skid	1351163

7	1428		Plastikpose/Plastic bag	1376004

8	EPO60         Forhjul/Caster	                  1343017

9	14014		Rense enhed/Cleaning unit	1338049

10	14023		Låg/Cover		1350120

11	A51		Slange/Hose		1332014

12	131428	        Filterlåg/Filter cap	1350124

13	2002084       Pakning/Sealing	1351195

14	140210	        Motorhoved/Motor cover	1350112

15	332(extra)	Mikrofilter/Micro filter	1337021

16	MKM7799	Motor/Motor-jordret/earthed	1352031

17	EPO250	Hjul/Wheel		1343018

18	50S		Håndrør/Handle	1224035

19	PA51/5		Slange/Hose		1225049

20	A51B		Studs/Hose end	1335011

21	A51	        Slange/Hose		1332014

22	A51B		Tilslutnings studs/Hose end	1335011

23	GRD500	Gulvmundstykke/Floor nozzle	1326058

24	AG50A	Gummilæber/Rubber blades	1340006

PR1252	Strømafbryder/Switch	1362134

PRODUKT/PRODUCT:  S 4200

# VARENUMMER/PARTNUMBER:              S4200 (1111041)

# TEGNING/DRAWING:  2002145

Pos.nr.Beskrivelse                                	   Varenr.

Item    Description                                                              Part no.

1	A1100	Tætning/Sealing		1351197

2	APR2842	Spændering/Clamp		1357043

3	FPL2800	Filterplade/Filter plate	1338053

4	339		BIA-C Filter/C-filter		1337047

5	316		Rem/Belt			1371001

6	P2806	Poseholder /Anti-skid	1351163

7	LK2800	Bundtømningsklap/Flap	1341024

8	1428	Plastikpose/Plastic bag	1376004

9	EPO60      Forhjul/Caster	                  1343017

10	14014	Rense enhed/Cleaning unit	1338049

11	24023	Låg/Cover			1350160

12	A51	Slange/Hose		1332014

13	131428	Filterlåg/Filter cap		1350124

14	2002084 	Pakning/Sealing		1351195

15	PR1253	Stømafbryder/Switch		1362162

16	332		Mikrofilter/Micro filter	1337021

17	MKM7799	Motor/Motor-jordret/earthed	1352031

18	EPO250	Hjul/Wheel			1343018

19	50S	Håndrør/Handle		1224035

20	PA51/5	Slange/Hose		1225049

21	A51B	Studs/Hose end		1335011

22	A51	Slange/Hose		1332014

23	A51B	Studs/Hose end		1335011

24	GRD500	Gulvmundstykke/Floor nozzle	1326058

25	AG50A	Gummilæber/Rubber blades	1340006