YDERLIGERE

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1. Undgå at save i søm og skruer. Undersøg

emnet og fjern alle eventuelle søm og skruer

før savningen.

2. Sav ikke i emner, der er for til store til saven.

3. Sørg for tilstrækkeligt mellemrum omkring

emnet før savning, således at savklingen ikke

rammer gulvet, arbejdsbordet, osv.

4. Hold godt fast på maskinen med begge

hænder.

5. Sørg for at savklingen ikke er i kontakt med

emnet, før afbryderkontakten tændes.

6. Rør aldrig roterende dele med hænderne.

7. BERØR ALDRIG METALDELE PÅ MASKINEN

ved savning i vægge, gulve eller andetsteds,

hvor der er risiko for at ramme strømførende

ledninger. Hold kun ved maskinen på de isolerede

greb, så De undgår stød, hvis De skulle

komme til at save ind i en strømførende ledning.

8. Maskinen må ikke kører uden opsyn. Maskinen

må kun være i gang, når den holdes i

hånden.

9. Sluk altid maskinen og vent til savklingen er

helt i ro, før De trækker savklingen ud af

emnet.

10. Berør ikke savklingen eller emnet umiddelbart

efter savning. Disse dele kan være ekstremt

varme og berøring kan medføre forbrænding.

GEM DISSE FORSKRIFTER.

ANVENDELSE

Montering af savklingen .

VIGTIGT:

Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket

er trukket ud, før De monterer eller afmonterer

savklingen.

Løsn først unbrakoklemskruen med unbrakonøglen.

Med savtænderne nedad eller opad føres savklingen

ind, indtil hullet i savklingen er nøjagtigt over fremspringet

på hopstangen. Skru derefter unbrakoklemskrue

til for at holde bladet på plads.

Indstilling af føringsanslag.

Løsn de to skruer, der holder føringsanslaget. Skyd

derefter føringsanslaget frem eller tilbage til den

ønskede position og stram derefter de to skruer igen.

Når savklingens skærekant er nedslidt et sted, kan De

flytte føringsanslaget, således at et skarpt, ubrugt

sted på savklingen kan udnyttes.

Valg af hastighed (Kun JR3000)

VIGTIGT:

Vent til maskinen er helt stoppet, før hastighedsvælgerknappen

bruges.

For at ændre maskinens hastighed flyttes hastighedsvælgerknappen

til ‘‘L’’ positionen for lav hastighed,

eller til ‘‘H’’ positionen for høj hastighed.

Høj hastighed: Almindeligt træ, krydsfiner eller plastik.

Lav hastighed: Metal (stålrør, metalplader, rustfrit stål

eller kobber)