ANVENDELSE

Følgende savblade kan bruges til denne maskine:

| Model | Max. diameter | Min. diameter | Savbladsbredde | Skærebredde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5603R | 165 mm | 150 mm | 1,6 mm eller mindre | 1,9 mm eller mere |
| 5703R | 190 mm | 170 mm | 1,6 mm eller mindre | 1,9 mm eller mere |
| 5903R | 235 mm | 210 mm | 1,7 mm eller mindre | 2,1 mm eller mere |
| 5103R | 270 mm | 260 mm | 1,8 mm eller mindre | 2,2 mm eller mere |
| 5143R | 355 mm | 350 mm | 2,3 mm eller mindre | 2,7 mm eller mere |

Spalteknivens bredde:

1,8 mm for model 5604R, 5704R, 5603R og 5703R

2,0 mm for model 5903R og 5103R

2,5 mm for model 5143R.

VIGTIGT:

• Benyt kun savblade, der svarer til de angivne specifikationer

• Benyt ikke savblade hvis skive er tykkere eller hvis savespor er smallere end tykkelsen af spaltekniven

For at fjerne savbladet trykkes spindellåsen helt ned for at forhindre rotation af akslen, hvorefter unbrakonøglen bruges til at løsne sekskantbolten.  Fjern nu den ydre flange. Hæv beskyttelseskappen så meget som muligt og fjern savbladet.

Montér savbladet ved at gå frem i modsat rækkefølge af afmonteringsproceduren. Montér den indre flange, savbladet, ydre flange og sekskantbolten i nævnte rækkefølge.

Husk at spænde sekskantbolten forsvarligt til, mens spindlelåsen holdes helt nede.

VIGTIGT:

• Kontrollér, at savbladets tænder peger fremad i samme retning som maskinens rotationsretning (pilen på savbladet skal pege i samme retning som pilen på maskinen).

• Tryk aldrig spindlelåsen ned, mens saven kører.

• Anvend kun Makita topnøglen ved afmontering og

montering af savbladet.

Justering af spaltekniv

Brug topnøglen til at løsne sekskantbolten til justering

af spaltekniven og hæv derefter beskyttelseskappen.

Flyt spaltekniven op eller ned over de to fremspring til

indstilling, således at den korrekte frigang mellem  spaltekniven og savbladet opnås.

VIGTIGT:

Kontrollér, at spaltekniven er justeret:

- så afstanden mellem spaltekniven og savbladets

tænder ikke overskrider 5 mm

- Så savbladets tænder ikke kommer mere end 5 mm

nedenfor spalteknivens nederste kant

Justering af skæredybden

Løs håndtaget på dybdeguiden og bevæg grundpladen

op eller ned. Ved den ønskede skæredybde gøres grundpladen fast ved at spænde håndtaget til.

VIGTIGT:

• Anvend en lille skæredybde ved savning i tynde

emner for at opnå en renere og mere sikker savning.

• Spænd altid håndtaget forsvarligt til efter justering

af skæredybden.

Justering til geringssnit

• Løsn fløjmøtrikkerne for og bag, og hæld maskinen

i den ønskede vinkel for geringssnit (0 – 45°). Efter justeringen strammes møtrikkerne forsvarligt til igen

(5603R, 5703R, 5903R, 5103R).

• Løsn fløjmøtrikken foran og hæld maskinen i den

ønskede vinkel for geringssnit (0 – 60°). Efter justeringen strammes møtrikken foran forsvarligt til igen (5143R).

Snitlinier (5603R, 5703R)

Ved lige snit rettes den højre not på forsiden af grundpladen ind efter snitlinien på emnet.

Ved 45° geringssnit rettes den venstre not ind efter snitlinien.

Topguide (5903R, 5103R)

Ret snitlinien ind med enten 0° noten for lige snit eller

45° noten for 45° vinkelsnit.

Topguide (5143R)

Ret snitlinien ind med enten 0° noten for lige snit eller 30° noten for 30° vinkelsnit, eller 45° noten for 45° vinkelsnit, eller 60° for 60° vinkelsnit.

Afbryderkontakt

Maskinen er forsynet med en låseknap for at forhindre,

at afbryderkontakten ved et uheld aktiveres. For at starte maskinen holdes låseknappen inde, mens der trykkes på afbryderkontakten. Slip afbryderkontakten for at stoppe maskinen.

VIGTIGT:

• Før maskinen sættes i stikkontakten, bør De altid

kontrollere, at afbryderknappen fungerer korrekt og

returnerer til ‘‘OFF’’ positionen, når den slippes.

ANVENDELSE:

Hold maskinen med begge hænder.

Placér maskinens grundplade på emnet, der skal saves, uden at savbladet er i kontakt med emnet.

Tænd derefter for maskinen og vent, til  savbladet opnår fuld hastighed.

Sænk maskinhuset og før maskinen fremad henover emnets overflade, idet maskinen bevæges med jævn hastighed og holdes i plan med emnet, indtil savningen er gennemført.

For at opnå rene snit skal snitlinien holdes lige, og maskinen skal føres fremad med jævn hastighed.

VIGTIGT:

• Spaltekniven skal altid anvendes, undtagen når savningen begyndes midt i emnet.

• Stop ikke savbladet ved tryk på skiven fra siden.

Føringslineal

Føringslinealen gør det muligt at opnå særligt præcise lige snit. Skyd føringslinealen tæt op mod siden på emnet, og hold den på plads med skruen på forsiden af grundpladen. Føringslinealen gør det også nemt at lave gentagne savninger med samme bredde.

Påsætning af sugestuds (for tilslutning til en støvsuger)

Når savning skal foregå på en ren og støvfri måde, tilsluttes en støvsuger til maskinen. Anbring sugestudsen på maskinen med skruen. Tilslut derefter en støvsugerslange til sugestudsen.