YDERLIGERE SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1. Benyt høreværn.

2. Sørg for at beskyttelseskapper er på plads og i funktionsdygtig stand. Den nedre beskyttelseskappe må aldrig kiles eller bindes fast. Kontrollér før hver brug, at den nedre beskyttelseskappe virker. Anvend kun maskinen, hvis den nedre beskyttelseskappe  lukker over savbladet med det samme.

VIGTIGT: Hvis saven tabes, kan den nedre beskyttelseskappe blive bøjet, hvilket kan forårsage, at den ikke kan returnere fuldstændigt.

3. Benyt aldrig deforme eller revnede savblade.

4. Benyt aldrig savblade, der er fremstillet af HS-stål.

5. Stop aldrig savbladet ved hjælp af tryk på savbladet fra siden.

6. Hold savblade rene og skarpe. Skarpe savblade reducerer risikoen for at bladet klemmes fast eller springer tilbage.

7. FARE: Hold hænderne væk fra skæreområdet og savblade. Ræk ikke ind under emnet, mens savbladet roterer. Forsøg ikke at fjerne afsavet materiale, mens savbladet roterer.

VIGTIGT: Savblade roterer et stykke tid efter, motorkraften er afbrudt.

8. Understøt store plader. Store plader skal understøttes, for at minimere risikoen for at savbladet klemmes fast eller springer tilbage. Når savningen kræver, at saven hviler på emnet, skal saven hvile på det største stykke, mens det mindste saves af. Understøt plader eller paneler tæt ved save stedet for at undgå tilbagespring. Understøt ikke plader eller paneler langt fra savestedet.

9. Brug altid et parallelanslag eller anslag med lige kant, når der saves.

10. Tag forholdsregler mod tilbagespring. Saven springer tilbage, når saven pludselig kører fast og drives tilbage mod brugeren. Slip afbryderkontakten øjeblikkeligt, hvis savbladet binder, eller saven kører fast. Brug ikke magt. Vær altid vågen og på vagt. Placér ALDRIG hænderne eller fingrene bag saven. Hvis saven springer tilbage, kan den nemt hoppe baglæns hen over hånden og forvolde alvorlig personskade.

11. Hæv den nedre beskyttelseskappe med håndtaget.

12. Før der saves skal det kontrolleres,

at dybde- og gearingsindstilling er korrekt.

13. Brug kun de korrekte savblade ved montering. Benyt ikke savblade med forkerte størrelse huller. Benyt aldrig defekte eller forkerte spændeskiver eller bolte til savbladet.

14. Kontrollér om der sidder søm i tømmeret. Fjern eventuelle søm, før der saves.

15. Når saven anvendes, skal netledningen holdes væk fra savestedet. Placér  netledningen, så den ikke kommer i klemme  under savningen.

16. Hvis emnet er kort eller lille, skal det  spændes fast. FORSØG ALDRIG AT HOLDE KORTE EMNER I HÅNDEN.

17. Forsøg aldrig at save med rundsaven vendt på hovedet eller fastspændt i en spændeskrue. Dette er ekstremt farligt, og kan give anledning til alvorlige ulykker.

18. Før maskinen sættes ned efter udførelse af en savning, skal det kontrolleres, at den nedre beskyttelseskappe er lukket, og at savbladet står helt stille.

GEM DISSE FORSKRIFTER.